## Slide 1
 | 集成开发环境CDK的安装及使用 使用windows 10系统。 安装路径及工程路径上不可以有空格或中文字符。 安装后请将CDK加入杀毒软件的白名单。 CDK2.14以后的版本，可以通过CDK下载最新的驱动库文件。
 | SWD调试口相关 两个SWD口都可以切换成其他AF功能。APT32F171系列SWD口切换AF功能有一个锁，只有当SYSCON[DBG_UNLOCK] ！= 0x5A时，切换才能生效。 如果SWDCLK上电时低电平，SWDIO口将会呈现ms级的高电平，之后芯片进入正常的复位状态，电路设计的时候需要注意。
 | 注意芯片的AMR参数，不要过压过流使用。
APT32F171系列芯片开发注意事项